# Технологический регламент

КАЙМ ШТАЙНРАЙНИГЕР (очиститель для камня)

# 1. Описание продукта

Нейтральный экологически переносимый и биологически растворяющийся чистящий концентрат.

# 2. Область применения

КАЙМ очиститель для камня  - чистящий концентрат, предназначенный для использования в пароструйных приборах. Благодаря своему широкому спектру применения, КАЙМ очиститель для камня используется для мягкой и щадящей очистки сильно загрязненных кирпичных, бетонных и фасадов из натурального камня от пыли, жира, масла и сажи/копоти.

# 3. Свойства продукта

Характеристики материала

Прозрачная, зеленая жидкость

Показатель РН: около 7,1 (нейтральный)

Плотность: 1,1 г/cм3

# 4.Указания по применению

Очистка КАЙМ очистителем для камня

На поверхности с атмосферными загрязнениями нанести в ручную очиститель , разведенный с водой в пропорции 1:10.

Минимум через 1 час смыть загрязнения !!! снизу вверх струей воды (горячей или холодной) под давлением.

Или также разбавить очиститель с водой в пропорции 1:10и залить в дозатор пароструйного прибора. Минимум через 1 час смыть загрязнения !!! снизу вверх струей воды под давлением.

В заключении очищенные поверхности необходимо промыть водой.

Замечания

Не пригоден для удаления грязевых корок

Расход:

Определяется на образце, но в среднем 0,2 кг /кв.м

Очистка инструмента

Сразу после использования вымыть водой.

# 5. Упаковка

Ведра по 10 кг

6. Хранение

В закрытом виде, не на морозе – 12 месяцев.

7. Обозначения опасностей

Отсутствуют

8. Транспортные обозначения

Отсутствуют

9. Утилизация отходов

По европейским нормам №. 07 06 99.

В переработку отходов отдавать только пустые упаковки. Малые количества можно выбрасывать с бытовым мусором.

10. Указания по безопасности

Основания, которые не обрабатываются, соответствующим образом защищать. Брызги на окружающих поверхностях сразу же смыть водой.  Глаза и кожу защищать от брызг. Во время работы не есть, не пить и не курить. Держать недоступным для детей.